## Slide 1: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA FACULTAD DE ARQUITECTURA URBANISMO Y DISEÑO CONSTRUCCIONES I “B”
CUBIERTAS VÍA HÚMEDA

## Slide 2
En la antigüedad el techo permitía el desagüe libre de las aguas. Puede decirse que la imagen significativa de los techos inclinados eran una solución geométrica adaptada a la técnica disponible
El modernismo de la mano de Le-Corbusier revalorizó el techo horizontal exigiendo el desarrollo de techos de poca pendiente, trayendo nuevos problemas y exigencias, en donde la geometría no basta para lograr la impermeabilización

## Slide 3: Los techos:
Estructura
Cubierta
Horizontal / Inclinada
Transitable / Inaccesible
Caliente / Fría / Jardín / Invertida / Ventilada
Cielorraso
Aplicado
Suspendido
Armado
1 - Compatibilidad de los componentes entre sí.
Sistemas complejos en sí mismos.
2 – Coherencia de comportamiento con la totalidad de la envolvente.

## Slide 4: Requerimientos del TECHO:
Cubrir luces.
Recibir y resistir cargas.
Tomar fuerzas en su plano.
Estructurales:
Funcionales:
Ambientales o de confort:
Uso y transitabilidad.
Filtro interior / exterior
Formales o de significado:
Imagen exterior
Espacio interior

## Slide 5: Filtro ambiental:
Estanqueidad:
Retardo térmico:
Comportamiento
higrotérmico:
Impermeabilidad
Escurrimiento
Evacuación
Aislación
Acumulación
Libre difusión de vapor
Ventilación
Barrera corta vapor

## Slide 6: Componentes de una cubierta Barrera corta vapor Relleno de pendiente Aislación térmica Impermeabilización Protección superficial / Solado Resolución de bordes

## Slide 7: ESCURRIMIENTO
Es imprescindible un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de impermeabilización que se vaya a utilizar.
Pendiente 2%
Embudo
Caño bajada pluvial
Cuencas

## Slide 8
PLANTA DE TECHO PARA INDICAR LAS FAJAS CON
SU CORRESPONDIENTE PENDIENTE PARA
LA COLOCACIÓN DEL CASCOTE

## Slide 9: Dimensiones de las bocas de desagües
Dimensiones en cms | Superficie de desagüe m2
15 x 15 | 30
20 x 20 | 80
30 x 30 | 180
40 x 40 | 320
Diámetro del caño de lluvia | 0.060 | 0.100 | 0.150 | 0.200 | 0.250
Techos planos pendientes hasta 5% (m2) | 300 | 300 | 750 | 1170 | 1830
Techos inclinados (m2) | 65 | 220 | 550 | 820 | 1290
PVC
Hierro fundido

## Slide 10
FAJAS

## Slide 11: FORMACIÓN DE PENDIENTES

## Slide 12: FORMACIÓN DE PENDIENTES

## Slide 14: LA ESTANQUEIDAD La impermeabilidad

## Slide 15: Materiales Impermeables Composición química
Resinas sintéticas
Acrílicas
Poliuretánicas
Caucho clorado
Poliurea
PVC
Asfaltos
De destilación
Oxidados
A.M.P.

## Slide 16: Materiales Impermeables Presentación comercial
Pinturas / Agentes filmógenos
Acrílicas
Poliuretánicas
Caucho clorado
Poliurea
Membranas preconformadas en rollo
Asfálticas
PVC

## Slide 17: La aislación hídrica
ESCURRIMIENTO
Carpeta de nivelación
Colocación membrana I

## Slide 18: Membranas I
Soldando la membrana
Terminación de bordes

## Slide 19: Membranas II
Colocación de membrana sobre desagüe

## Slide 26: Membranas IV

## Slide 27: Membranas V
Al perder plasticidad con las bajas temperaturas, no resisten las deformaciones normales del sustrato.
La radiación solar oxida los asfaltos y puede despegarse.
Verificar las uniones en los embudos de desagüe.

## Slide 30: Resolución de bordes y detalles

## Slide 31: Resolución de Bordes

## Slide 32: Resolución de Bordes

## Slide 33: Clasificación de las cubiertas
Continuas
Discontinuas
Cubierta continua: Aquella en la que el elemento de aislación hidráulica asegura la estanqueidad independientemente de la pendiente de la superficie de la cubierta.
Cubierta discontinua: Aquella en la que el elemento de aislación hidráulica asegura la impermeabilidad al agua sólo por el valor de pendiente de la superficie de la cubierta, siendo este valor mayor o igual que el establecido en función del material empleado.

## Slide 34: Clasificación de las cubiertas
Calientes o tradicionales
Techos semi-frías o ventiladas
Invertidas
Ajardinadas (cubiertas Verdes)

## Slide 35
CUBIERTA CALIENTE

## Slide 36: Cubierta caliente.
Versión usual o habitual de las cubiertas “planas”, horizontales, sobre losas de HºAº.
Cielorraso aplicado
Muro portante
Encad. antisísmico
Losa de Hº Aº
Aislación térmica
Hº de pendiente
Barrera de vapor
Carpeta
Membrana
Mortero de asiento
Bovedilla
Cupertina del parapeto

## Slide 37: Cubierta caliente.
Cielorraso aplicado
Muro portante
Encad. antisísmico
Losa de Hº Aº
Aislación térmica
Hº de pendiente
Barrera de vapor
Carpeta
Membrana
Mortero de asiento
Baldosa cerámica
Parapeto
Versión usual o habitual de las cubiertas “planas”, horizontales, sobre losas de HºAº.

## Slide 38: Cubiertas ventiladas

## Slide 39
CUBIERTA SEMI-FRÍA

## Slide 44: Cubierta invertida

## Slide 45: Aislación térmica

## Slide 46: Detalle de cubierta invertida
2
2
Carpeta
3
3
Membrana
1
1
Hº de pendiente
Aislante térmico
4
4
5
5
Fieltro geotextil
6
6
Canto rodado

## Slide 47: Cubierta invertida

## Slide 48
Cubierta invertida

## Slide 50: Cubierta ajardinada

## Slide 52: BIBLIOGRAFÍA
“Construir también es diseñar”
Codina, Zanni, Pfund
“Patología y Restauro”
Zanni –capítulo 5-